## Slide 1
Why a Static Fourier-Plane Phase Mask
Struggles With Random Turbulence
제한된 가정의 수학적 힌트와 현재 4f sweep의 보수적 재해석
D2NN Lab | 2026-04-06

## Slide 2
Kolmogorov PSD: Helpful, But Not Enough
Phase Power Spectral Density
Kolmogorov:
Φ(κ) = 0.023 r₀⁻⁵ᐟ³ · κ⁻¹¹ᐟ³
von Kármán:
Φ(κ) = 0.023 r₀⁻⁵ᐟ³ (κ²+κ₀²)⁻¹¹ᐟ⁶
The Trap
"Log-log에서 직선이니까
Fourier mask로 쉽게 보정할 수 있지 않을까?"
PSD는 2차 통계량.
realization-level 복원에는 추가 prior가 필요하다.
PSD = ⟨|ψ̂(κ)|²⟩ ← phase-sensitive information은 직접 남지 않는다

## Slide 3
PSD Does Not Specify A Realization
ψ̂(κ) = |ψ̂(κ)| · exp( j · θ(κ) ) toy prior: θ(κ) ~ Uniform[0, 2π]
비유: 주사위
✓
PSD가 알려주는 것
"각 면이 나올 확률 = 1/6"
→ 주파수별 에너지 분포 (통계)
✗
보정에 필요한 것
"이번에 나온 면 자체"
→ 이번 realization의 θ(κ) + 추가 sensing/prior

## Slide 4
Single Static Fourier Multiplier의 한계
Mask: H(κ) = exp( j · Δφ(κ) ) ← 매 입력마다 동일한 고정값
Need: H_ideal(κ) = exp( -j · θ_turb(κ) ) ← single realization마다 달라짐
toy example: 3개 realization에서 주파수 κ₀의 위상
 | θ_turb(κ₀) | Mask Δφ(κ₀) | 보정 후 잔차 | 결과
Realization 1 | 47° | 90° | 47° - 90° = -43° | ✗ 악화
Realization 2 | 203° | 90° | 203° - 90° = 113° | ✗ 악화
Realization 3 | 85° | 90° | 85° - 90° = -5° | ✓ 운 좋게 맞음

## Slide 5
제약 없는 Wiener Filter가 주는 힌트
Toy derivation: single complex scalar Wiener filter
Step 1. 목표: 단일 주파수에서 앙상블 평균 MSE 최소화
minimize E[ |H(κ)·û_turb(κ) - û_vac(κ)|² ]
Step 2. 제약 없는 복소 스칼라 최적해:
H_opt(κ) = ⟨û_vac · û_turb*⟩ / ⟨|û_turb|²⟩
Step 3. 단순화 가정:
û_turb(κ) = û_vac(κ) · exp(jθ), |A| and θ independent
⟨û_vac · û_turb*⟩ = ⟨|A|² · exp(-j·θ)⟩
≈ ⟨|A|²⟩ · ⟨exp(-j·θ)⟩
Step 4. toy prior: θ ~ Uniform[0, 2π] → ⟨exp(-jθ)⟩ = 0
Under this toy model, unconstrained H_opt(κ) can collapse toward 0. This is not a direct proof for phase-only multilayer FD2NN.

## Slide 6
현재 4f FD2NN Sweep: 제한된 경험적 증거
Architecture: Input → Lens(f) → [Mask₁ →ASM(z)→ ... → Mask₅] → Lens(f) → Focal Lens → PIB
Config | dx_f [μm] | fPIB@10μm | Baseline | Δ | 판정
f=10.0mm, z=1.0mm | 7.568 | 0.377 | 0.575 | -0.198 | ✗ 악화
f=10.0mm, z=3.0mm | 7.568 | 0.290 | 0.575 | -0.285 | ✗ 악화
f=10.0mm, z=5.0mm | 7.568 | 0.251 | 0.575 | -0.324 | ✗ 악화
f=25.0mm, z=1.0mm | 18.921 | 0.586 | 0.575 | +0.010 | △ 소폭 개선
✗
small-f branch (10mm)
작은 dx_f로 층간 Fresnel spread는 커진다.
하지만 현재 sweep에서는 tested z 전 범위에서
baseline PIB를 넘지 못했다.
✓
large-f branch (25mm)
큰 dx_f로 층간 spread는 약해진다.
현재 tested point에서는 +0.010 수준의
소폭 개선만 관찰됐다.
Note: table values are from final results.json in the 0405 4f sweep run family. This slide is evidence, not an impossibility theorem.

## Slide 7
Reading The f-z Sweep More Carefully
f = 10 mm
✓ 1mm step gives ~27.1 px Fresnel spread
✓ smaller dx_f means stronger layer-to-layer coupling
✗ this sweep still degraded PIB at z=1,3,5mm
✗ cause may mix diffraction, sampling, and optimization
f = 25 mm
✓ 1mm step gives ~4.3 px Fresnel spread
✓ larger dx_f keeps propagation closer to near-field
✗ inter-layer mixing is weaker in the tested geometry
✗ observed gain stayed small in this run family
Approx. Fresnel spread (pixels) ≈ z · λ / dx_fourier²
dx_fourier = λf/(N·dx) → f↑ 하면 dx_f↑ → spread↓ → coupling 약화

## Slide 8
Spatial Architectures May Help Differently
Current 4f FD2NN Sweep
Fourier-plane phase-only stack
= realization mismatch에 민감
= this sweep did not show a large gain
best in this run family: Δ PIB = +0.010
(same baseline family, final test numbers)
Separate Spatial-D2NN Reports
output-plane energy redistribution
= mode-conversion-like behavior can help PIB
= but this deck does not present an apples-to-apples comparison
use as a hypothesis, not as proof of superiority
(same metric / same baseline / same propagation needed)
!
Mechanism may differ from phase correction, but this still needs a controlled apples-to-apples experiment.

## Slide 9
Conclusion: What This Deck Can Safely Claim
1. PSD만으로 realization-level 보정을 결정할 수는 없다
PSD는 2차 통계량이다. inversion에는 추가 prior / sensing / operator analysis가 필요하다.
2. toy Wiener derivation은 single unconstrained filter의 힌트일 뿐이다
phase-only multilayer FD2NN의 직접 proof로 쓰면 안 된다.
3. 현재 0405 4f sweep에서는 큰 개선이 관찰되지 않았다
best final-test gain in this family: Δ PIB = +0.010. 이건 empirical evidence이지 impossibility theorem은 아니다.
4. stronger claims need stricter controls
alias-safe propagation, consistent metrics, and apples-to-apples spatial-vs-Fourier comparison are still required.